## Slide 1: Fonti Energetiche e transizione energetica Alberto Rotondi Università di Pavia
Produrre l’energia che ci serve
senza esaurire le fonti
a costi ragionevoli
senza alterare l’ambiente
http://www.pv.infn.it/~rotondi/

## Slide 2
Cos’è l’energia: unità di misura
Fonti energetiche, consumi e rendimenti
Produzione di energia e CO2
La transizione energetica
Le prospettive mondiali
Le prospettive italiane

## Slide 3
Energia
Movimento
calore
luce
accumulo
100%
20-60%
Cosa è l’energia?
quantità scalare
massa x velocità2
kg (m/s) 2

## Slide 4: kW e kWh
Litri al secondo -> kW (= 1000 J/s)
Litri raccolti -> kWh (= 3.6 milioni di J)
1 kWh circa 0.2 €
Quanta acqua?
Ad esempio, 2 kW per 3 ore = 6 kWh
1.2 €

## Slide 5: 1 kWh (3.6 106 J)
90-120g
Benzina
grasso animale
carbone
7 kg
30 g idrogeno
370 L
60 g metano
100 L
2 mg uranio
naturale
0.3 kg
di legna
8 m2
Celle solari
Per 1 ora
0.3 mg uranio
arricchito 5%

## Slide 6
La filastrocca dei Multipli
kilo-Mega-Giga-Tera
Potenza installata energia consumata
kilo Watt kW 1 000 Watt kiloWatthora kWh
MegaWatt MW 1 000 kW MegaWatthora MWh
GigaWatt GW 1 000 Mw GigaWatthora GWh
TeraWatt TW 1 000 GW TeraWatthora TWh
kW kWh, kWe kWhe, kWt, kWht, kWp
1 Mtep = 11.6 TWh = 4.5 TWhe

## Slide 7
1 Watt
55 milioni di kWe
55 GWe (2%)
300 TWhe all’anno
70.000 Watt
70 kW (100 CV)
100 Watt
2.4 kWh al giorno
0.55 Euro
0.7 kg di pane
2500 GWe
21.000 TWh
POTENZA/ENERGIA
3 kWe
30 kWt

## Slide 8
Combustibili fossili : aumento CO2, polveri sottili,
fumi e inquinamento
Nucleare: no CO2, possibili ricadute radioattive
in caso di incidente
scorie e proliferazione nucleare
rinnovabili
Biomasse (legna biogas): CO2 «in pari»
polveri sottili, fumi e inquinamento
Carbon free: no CO2
Sole, vento, idroelettrico, idrogeno?
zero inquinamento?
Le alternative

## Slide 9: La torta energetica italiana energia primaria (2023): 150 Mtep 1600 TWh
Chart: 
| trasporti | elettricità | altro
 | 30 | 40 | 30
30%
40%
15%
25%
Persa kWht
Immessa in rete
kWhe 320 TWhe/anno
30%
Consumi el. x 5 = consumi totali

## Slide 10: I rendimenti
Con Tmin circa 300° e
Ttmax550° i rendimenti
sono circa il 30%
30%
95%

## Slide 11
Centrali a gas a ciclo combinato
Rendimento circa 60%
In Italia 50% della produzione elettrica
500
gradi
500
gradi

## Slide 12
Se vado in auto termica per 1 ora a metà potenza (35 kW)
Faccio circa 70 km
consumo 35 kWh (8 kWh per la trazione), cioè
circa 3.5 litri di benzina (1/20 litro al km, rendimento 20%)
oppure 50-70 kg di batterie al litio
(1 kg al km, rendimento 95%)
Batteria da 51 kWh
Autonomia media 410 km (max 600)
Ricarica rapida 27 min
Costo 35.000 Eu
Consumo medio: 8 km/kWh
390 kg di batterie al litio
Rendimento 95%

## Slide 13
Massimo
100 kW
30-50 minuti
50-70 kWh
18 MW
20 secondi
(180 volte di più)
400 kWh (ma rende il 20%)

## Slide 14: Produzione di energia e CO2

## Slide 15: Il nostro passato…4 km di ghiaccio, 1 milione di anni

## Slide 16: Le temperature
I paleontologi usano i rapporti dell’ossigeno dell’acqua intrappolata dai ghiacci per misurare le temperature e le precipitazioni passate.
Nei ghiacci polari, la misura è relativamente semplice: meno ossigeno pesante nel ghiaccio significa che le temperature erano più fredde.
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/Paleoclimatology

## Slide 17
Homo
sapiens
TEMPERATURA
CO2
POLVERI
MIGLIAIA DI ANNI
Vostok-ice-core-petit.png: NOAA

## Slide 18: L’Italia 16 mila anni fa

## Slide 19
Figure 1: Ciclo del Carbonio. I numeri rappresentano gli scambi di CO2 in gigaton (miliardi di tonnellate)
L’uomo emette 30 Gton/anno, la Terra ne scambia 800
http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg1.htm (2007)
38

## Slide 20
17 GTon CO2
From man
observed
increase
w. Knorr, GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS,
VOL. 36, L21710, doi:10.1029/2009GL040613, 2009
Total CO2 in atmosphere: 2000 Gton. Annual
Artificial
Emissions:
37 Gton CO2
Obs. Annual increase:
17 Gton CO2
GTons
37
30
22
15
7
0

## Slide 21: L’uomo e il clima
CO2 totale in atmosfera: 2300 Gton.
Emissioni annuali antropiche: 37 Gton CO2
Incremento annuale osservato: 17 Gton CO2
10 Gtons = 100 laghi di Garda l’anno in atmosfera:
se questo volume fosse spalmato sull’Italia, avrebbe un spessore
di 16 m

## Slide 24
Here is what all scientists actually agree on:
Surface temperatures have increased since 1880
Humans are adding carbon dioxide to the atmosphere
Carbon Dioxide and other greenhouse gases have a warming effect on the planet.
However, there’s disagreement and uncertainty about the most consequential issues:
How much of the recent warming has been caused by humans
How much the planet will warm in the 21st century
Whether warming is ‘dangerous’
And whether urgently eliminating the use of fossil fuels will improve human well being
Judith Curry, affermata climatologa americana, già Presidente della School of Earth and Atmospheric Sciences dello Georgia Institute of Technology e Professoressa di Scienze atmosferiche e oceaniche della University of Colorado-Boulder (2024) (vedere il Blog CLIMA ETC):

## Slide 25
Fonti
Frank, Matthew & Goodward, Jenna & Ladislaw, Sarah & Zyla, Kate. (2022). Crossing the Natural Gas Bridge.
L. Maugeri Con tutta l’energia possibile Sperling Kupfer 2008
350-550
FOSSILI
Rinnovabili
Carbon Free

## Slide 26
La transizione energetica

## Slide 27
Il lago Maggiore si trova ad un'altezza di circa 193 m s.l.m., la sua superficie è di 212 km² di cui circa l'80% è situata in territorio italiano e il rimanente 20% in territorio svizzero. Ha un perimetro di 170 km e una lunghezza di 54 km (la maggiore tra i laghi italiani); la larghezza massima è di 10 km e quella media di 3,9 km. Il volume d'acqua contenuto è pari a 37,5 km³ di acqua
Prosciugato in tre anni
1 Mtep = 11.6 TWh = 4.5 TWhe
17 TW 150.000 TWh

## Slide 28
Riserve di combustibili fossili
disponibili tC02/ riserve consumo durata GWh note annuale (anni)
Carbone 910 950 6,2 150
(G ton)
Petrolio 1,100 750 2,600 30 90
(mld di barili) 3,200* 190**
Gas 185.000 300-500 2.815 70
(mld mc) 650.000* 250**
Riserve da scisti bituminosi (wikipedia)
** riserve da giacimenti e scisti bituminosi
Source: L. Maugeri Con tutta l’energia possibile Sperling Kupfer 2008

## Slide 29
Italia (2%) 200 GW 1700 TWh = 150 Mtep
World 15.000 GW 130.000 TWh= 10.400 MTep
1 km
1 km
200 m
Italia = 150 Mtep
Lago Maggiore
prosciugato in 170 anni
280 MLD, 19% del PIL
Consumo reale
Idrocarburi (oil+gas)
135 Mtep
Riserve accertate
120 (700) Mtep
Autonomia: 5 anni

## Slide 31
Impiego dell’idrogeno
Produzione di energia a partire dall'idrogeno: alla fine del ciclo si producono energia ed acqua pura.
50%

## Slide 32
1 litro
di acqua
6.3 kWh
1.36 m3 di idrogeno
70%
4.4 kWh
50%
2.2 kWhe
elettrolisi
Cella a
comustibile
Rendimento: 2.2/6.3 = 35%
15 km
Serbatoio: 40 litri,
pressione 700 bar
peso 30 Kg, 2.3 kg di idrogeno,
autonomia circa 350 km,
ricarica 5 minuti

## Slide 33
Sole: 300-1.000 W/m2
Cella 150-200 W/m2
8 m2 per 1kWp
Fotovoltaico
Per installare 1 MW di potenza di picco
occorrono circa 2.5 (1 +1.5) ettari

## Slide 34
L’Italia ha una superficie di 300.000 km2
Abbiamo 900 km quadrati di fotovoltaico
30 GWp ciè 4 GW effettivi
Per rifornire di energia elettrica tutto il paese servono 5500 km2 (PV) + gli impianti di accumulo
Per avere tutta l’energia primaria da fotovoltaico occorrerebbero 25.000 km2 di celle
Il suolo consumato (=artificialmente coperto) in Italia è di 21900 km quadrati (rapporto ISPRA 2014).
Le strade asfaltate occupano 7000 km quadrati
Il suolo agricolo è di 130.000 km2

## Slide 35: eolico
Il consumo medio
elettrico italiano
corrisponde a
40.000
pale eoliche
di potenza
pari a 3 MW
(ora ci sono
7000 pale di varie
dimensioni)

## Slide 36
6CO2 + 6H2O + energia solare → C6H12O6 + 6O2
Le biomasse

## Slide 37: Una parola importante: SOSTENIBILITA’
La vita richiede ordine
Tutti i sistemi isolati vanno verso il disordine (entropia)
Nei sistemi chiusi, il disordine può restare costante se c’è una fonte di energia esterna e una macchina che produce ordine
Nel caso della terra, la fonte è il SOLE, la macchina è la FOTOSINTESI
Sostenibilità = non aumentare l’entropia del sistema

## Slide 38
In Italia ci sono 34 milioni di auto, ognuna consuma circa 1000 litri di carburante/anno. Corrispondono a 5,7 milioni di ettari di suolo brasiliano coltivato a canna da zucchero.
In Italia the il suolo coltivabile è 13 milioni di ettari
(130.000 km2).
Coldiretti calcola che la resa media del biodiesel italiano è circa 850 kg (circa 1000 litri) per ettaro, quindi: un’auto per ettaro
34 milioni di ettari
cioè 2.5 volte il suolo coltivabile
Biofuel

## Slide 39
1 ettaro dà 30.500 kWhe che, divisi per 8500 h, danno una potenza in rete di 3.6 kWe.
1 ettaro di Fotovoltaico produce 150 kWe, 40 volte di più
In Italia la potenza di picco è 55.000.000 kWe
Quindi 55.000.000/3.6=15 milioni di ettari,
In Italia il suolo coltivabile è 13 milioni di ettari
Il biogas dall’agricoltura per produrre energia elettrica consumerebbe più di tutto il suolo coltivabile
Biogas dall’agricoltura

## Slide 40: Ruolo degli alberi
Gli alberi: quanti sono?
in Italia 12 miliardi +- 1% 12x 10 9
nel mondo 3000 miliardi 3 x 1012
Un albero assorbe circa 30 kg CO2 /anno
Per assorbire 20 Gton di CO2 servono (in più) circa
20 1012 kg/30 kg = 0.7 1012 alberi cioè
ulteriori 700 miliardi di alberi
(13 miliardi in italia)

## Slide 41
Il Nucleare
OLKILUOTO: costruzione iniziata nel 2005 e terminata nel
2022 (era prevista nel 2009).
Costi: 8.5 miliardi di euro (erano previsti 3.5 miliardi )

## Slide 42
filiera acqua naturale uranio arricchito

## Slide 43
filiera acqua naturale uranio arricchito

## Slide 45
1/3
2/3

## Slide 46
2021

## Slide 47
Nel 2050 i consumi elettrici raddoppieranno e arriveranno
da 3.500 GW a circa 7500 GW.
L’incremento medio è quindi di 160 GWe/anno, pari a
120 reattori nucleari all’anno.
Il ritmo attuale è di 5-10 reattori nuovi/anno,
ma l’incremento è minore se si tiene conto dei
reattori dismessi ogni anno.
Il nucleare non può risolvere
i problemi energetici ma
può esserne solo una componente (5-10%)
E in Italia?

## Slide 48
In Italia nel 2050 i consumi elettrici incrementeranno
Del 70% e arriveranno dagli attuali 320 a
500-600 TWh/anno
Le potenze richieste sono quindi di circa 60 GW.
L’incremento medio è quindi di 1 GWe/anno, pari a
1 reattore all’anno e un parco di 25 reattori nel 2050.
Ma l’Italia intende coprire il fabbisogno solo con
fotovoltaico ed eolico.
Quello che manca è la riserva continua per coprire
l’intermittenza. Quanto? Questo dato attualmente MANCA!
Alcuni studi stimano una potenza continua di riserva di
20-30 GW.
Un parco di 10-15 reattori (10-15 GW) da costruire in 25 anni
potrebbe coprire parte del fabbisgno.
E’ realistico?

## Slide 49: Estimated levelized capital costs of electricity for new power plants in the United States with operation start in 2028, by energy source (fonte STATISTA)
$/MWh

## Slide 51: Il futuro

## Slide 53: La fonte energetica più importante: la efficienza energetica
L’idea è non solo ottimizzare la produzione di energia, ma anche ottimizzare il consumo energetico
Inverter
Pompe di
calore
LED
30%
14%
10%

## Slide 54: Pompe di calore
aspira il fluido refrigerante attraverso l'evaporatore 3, dove il fluido stesso evapora a bassa pressione assorbendo calore, lo comprime in 4 e lo spinge all'interno del condensatore 1 dove il fluido condensa ad alta pressione rilasciando il calore assorbito
esterno
interno
COP (Coefficient Of Performance) pari a 3-4 indica che per ogni kWh di energia elettrica consumata, la pompa di calore movimenta calore pari a 3-4 kWh da o verso la sorgente di interesse. (stufa elettrica: COP=1)
Impianto tradizionale a metano:24 kW.
Pompa di Calore 8 kW

## Slide 56: By 2050, global energy use increases nearly 50%, driven by non-OECD economic growth and population
Chart: 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
OECD | 246.1195 | 243.8506 | 241.5248 | 244.2872 | 243.1432 | 243.7933 | 244.965 | 247.1893 | 250.3149 | 250.6617 | 232.9187 | 238.9409 | 242.8607 | 245.3524 | 246.8812 | 247.9629 | 248.477 | 248.8795 | 249.5627 | 250.4911 | 251.3289 | 252.4839 | 253.6216 | 254.769 | 256.2627 | 257.7265 | 258.8858 | 260.0799 | 261.2442 | 262.5128 | 263.7667 | 265.2591 | 266.8783 | 268.6221 | 270.2712 | 271.9676 | 273.6374 | 275.4316 | 277.3364 | 279.1768 | 281.2746
Non-OECD | 295.4535 | 312.2453 | 326.8189 | 333.9728 | 340.5294 | 340.8405 | 341.3701 | 355.2319 | 369.1431 | 382.2448 | 368.6058 | 384.6229 | 395.1623 | 403.8144 | 412.0611 | 419.5843 | 426.913 | 433.5624 | 440.49 | 447.0955 | 453.9143 | 461.4174 | 469.123 | 476.4332 | 484.2326 | 491.7328 | 499.7065 | 507.6205 | 515.6784 | 523.4577 | 531.6511 | 539.4186 | 547.2838 | 555.4405 | 563.169 | 570.7854 | 577.739 | 584.8421 | 591.5493 | 598.3663 | 605.0523
World energy consumption
quadrillion British thermal units
Chart: 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
OECD | 48.6717 | 49.6963 | 50.3734 | 51.1961 | 52.3202 | 53.6956 | 54.6842 | 56.1433 | 57.4748 | 58.4074 | 55.289 | 57.3145 | 59.745 | 61.3452 | 62.5809 | 63.7536 | 64.8412 | 65.8603 | 66.8437 | 67.799 | 68.8039 | 69.8445 | 70.9051 | 71.9903 | 73.1159 | 74.2344 | 75.3039 | 76.3596 | 77.4456 | 78.5659 | 79.7191 | 80.8873 | 82.1004 | 83.3424 | 84.5891 | 85.835 | 87.076 | 88.3215 | 89.6091 | 90.9178 | 92.2272
Non-OECD | 45.5166 | 48.2551 | 50.704 | 53.225 | 55.6657 | 57.8889 | 60.5178 | 63.3621 | 66.2633 | 68.7489 | 67.1507 | 71.5916 | 75.3423 | 78.9631 | 82.6301 | 86.3436 | 90.1065 | 93.8916 | 97.719 | 101.6001 | 105.5508 | 109.5746 | 113.6155 | 117.6779 | 121.7579 | 125.8659 | 129.9625 | 134.0749 | 138.233 | 142.4556 | 146.7343 | 151.0473 | 155.4258 | 159.8635 | 164.3379 | 168.827 | 173.2638 | 177.6984 | 182.142 | 186.586 | 191.0059
World gross domestic product (GDP)
trillion 2015 dollars, purchasing power parity (PPP)
Chart: 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
OECD population | 1289.708 | 1297.7829 | 1305.9319 | 1314.6048 | 1323.2025 | 1331.581 | 1340.0275 | 1347.909 | 1355.3249 | 1362.3331 | 1368.5189 | 1374.1427 | 1379.7351 | 1385.1488 | 1390.405 | 1395.5886 | 1400.7423 | 1405.7525 | 1410.6309 | 1415.3953 | 1420.0498 | 1424.522 | 1428.8785 | 1433.0924 | 1437.135 | 1440.9853 | 1444.5846 | 1448.0208 | 1451.2953 | 1454.4087 | 1457.3587 | 1460.0825 | 1462.6473 | 1465.0551 | 1467.3153 | 1469.4302 | 1471.3162 | 1473.043 | 1474.6538 | 1476.1917 | 1477.6888
non-OECD population | 5608.9692 | 5683.5175 | 5758.802 | 5833.6003 | 5909.1348 | 5982.331 | 6058.8263 | 6136.3218 | 6209.5592 | 6283.1546 | 6354.2635 | 6428.0442 | 6501.8449 | 6574.4669 | 6646.0142 | 6716.4433 | 6786.3679 | 6855.1189 | 6922.785 | 6989.4208 | 7055.0889 | 7120.3677 | 7184.6897 | 7247.9976 | 7310.2438 | 7371.391 | 7432.1201 | 7491.792 | 7550.4229 | 7608.045 | 7664.7371 | 7720.5633 | 7775.3527 | 7829.1694 | 7882.0514 | 7934.0176 | 7984.3382 | 8033.6852 | 8082.1629 | 8129.89 | 8176.9196
Population
billion people
non-OECD
OECD
non-OECD
OECD
history projections
history projections
OECD: (OCSE) Tutti i paesi industrializzati
Tranne CINA, INDIA, BRASILE….. I paesi non OCSE raddoppieranno i consumi nei prossimi 30 anni Tasso medio di sviluppo 2.5%

## Slide 57
Disparità energetiche
https://ourworldindata.org/grapher/per-capita-energy-use

## Slide 59: Consumo di energia totale nel mondo
Chart: 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
petroleum and other liquids (including biofuels) | 178.7251 | 179.9196 | 182.9413 | 184.7173 | 187.4471 | 190.0562 | 193.5387 | 196.8999 | 198.195 | 200.3995 | 182.3887 | 192.7909 | 199.0884 | 203.2234 | 206.4011 | 208.7881 | 210.502 | 211.6926 | 213.1478 | 214.2489 | 215.6145 | 217.1982 | 218.8126 | 220.0567 | 221.8369 | 223.4142 | 225.0299 | 226.6815 | 228.2136 | 230.0081 | 231.6009 | 233.4367 | 235.1842 | 237.0293 | 238.6392 | 240.5208 | 241.9116 | 243.7607 | 245.2915 | 247.0455 | 248.5449
natural gas | 119.4739 | 123.0407 | 125.8041 | 127.5092 | 128.24 | 130.1418 | 132.7826 | 137.1195 | 143.7393 | 147.7616 | 147.2853 | 148.8464 | 151.232 | 153.8796 | 155.8794 | 158.4304 | 160.5941 | 162.0884 | 163.4125 | 165.2263 | 166.4612 | 167.3192 | 168.1664 | 169.2838 | 170.4182 | 171.3671 | 172.6929 | 173.9293 | 175.487 | 176.4692 | 178.1397 | 179.2559 | 180.6898 | 182.4441 | 183.9621 | 185.0567 | 186.733 | 188.2718 | 189.9798 | 191.338 | 193.2084
coal | 157.6226 | 166.0899 | 171.281 | 173.2298 | 172.2906 | 166.6123 | 157.4592 | 161.9821 | 166.3282 | 165.4327 | 155.6165 | 161.8576 | 162.3788 | 160.8034 | 159.4363 | 157.7792 | 157.58 | 156.8636 | 156.5904 | 156.146 | 155.8303 | 156.9973 | 158.3784 | 159.5605 | 161.0299 | 162.2564 | 163.4098 | 164.5792 | 165.6704 | 166.9927 | 168.2954 | 169.5065 | 170.7884 | 172.021 | 173.2153 | 174.4045 | 174.9056 | 175.3926 | 175.7823 | 176.2954 | 176.6861
nuclear | 27.3811 | 26.249 | 24.4783 | 24.6539 | 25.1394 | 25.4389 | 25.7141 | 25.8993 | 26.5119 | 27.7435 | 27.4998 | 29.3615 | 29.5248 | 30.0752 | 30.5211 | 30.8508 | 30.3605 | 30.6218 | 31.0343 | 31.2794 | 31.696 | 32.0469 | 32.3944 | 32.6524 | 32.8161 | 33.1695 | 33.1916 | 33.2837 | 33.3758 | 33.4657 | 33.4683 | 33.3187 | 33.1654 | 33.0118 | 32.857 | 32.7028 | 32.7235 | 32.6634 | 32.6825 | 32.7021 | 32.7232
renewable energy (excluding biofuels) | 58.3704 | 60.7967 | 63.839 | 68.1497 | 70.5555 | 72.3846 | 76.8405 | 80.5204 | 84.6835 | 91.5693 | 88.734 | 90.7074 | 95.799 | 101.1852 | 106.7046 | 111.6987 | 116.3534 | 121.1753 | 125.8676 | 130.686 | 135.6411 | 140.3397 | 144.9928 | 149.6489 | 154.394 | 159.2522 | 164.2682 | 169.2267 | 174.1759 | 179.0348 | 183.9136 | 189.1599 | 194.3344 | 199.5563 | 204.7667 | 210.0682 | 215.1026 | 220.1853 | 225.1495 | 230.162 | 235.1642
petroleum
and other
liquids
renewables
natural gas
coal
nuclear
1 Includes biofuels
2 Electricity generation from renewable sources is converted to Btu at a rate of 8,124 Btu/kWh
Total energy (QBTU)
history projections
1
2
Chart: 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Coal | 8.1099 | 8.5694 | 8.6043 | 9.0584 | 9.1257 | 8.9774 | 9.0133 | 9.1986 | 9.4688 | 9.1411 | 8.2243 | 8.6768 | 8.5246 | 8.2003 | 7.9057 | 7.6285 | 7.5569 | 7.4436 | 7.3601 | 7.2735 | 7.1756 | 7.2349 | 7.294 | 7.3643 | 7.4342 | 7.4909 | 7.5588 | 7.6187 | 7.6709 | 7.7348 | 7.802 | 7.8674 | 7.9367 | 7.999 | 8.0632 | 8.1198 | 8.1165 | 8.1147 | 8.1165 | 8.1178 | 8.1152
Natural Gas | 4.5982 | 4.6676 | 4.8704 | 4.8038 | 4.8948 | 5.2598 | 5.5195 | 5.6548 | 5.9014 | 6.1721 | 6.4577 | 6.4008 | 6.4846 | 6.6261 | 6.6955 | 6.841 | 6.9353 | 7.0036 | 7.0428 | 7.0991 | 7.1341 | 7.1092 | 7.0776 | 7.0451 | 7.016 | 6.97 | 6.9551 | 6.9525 | 6.9598 | 6.9631 | 6.9681 | 6.9767 | 6.9954 | 7.0232 | 7.0427 | 7.0612 | 7.1004 | 7.1439 | 7.1949 | 7.2482 | 7.3056
Nuclear | 2.6297 | 2.5177 | 2.3448 | 2.3642 | 2.4089 | 2.4405 | 2.4688 | 2.4695 | 2.5286 | 2.6617 | 2.63 | 2.6944 | 2.7099 | 2.7624 | 2.805 | 2.8364 | 2.7889 | 2.8133 | 2.8522 | 2.875 | 2.9143 | 2.9474 | 2.9802 | 3.0044 | 3.0196 | 3.0529 | 3.0556 | 3.065 | 3.0743 | 3.0835 | 3.0843 | 3.0717 | 3.0587 | 3.0457 | 3.0326 | 3.0195 | 3.0223 | 3.0173 | 3.0199 | 3.0226 | 3.0254
Hydroelectric | 3.4058 | 3.4663 | 3.6268 | 3.7573 | 3.8283 | 3.8427 | 3.9898 | 4.1676 | 4.3098 | 4.0882 | 4.0343 | 4.1743 | 4.2888 | 4.404 | 4.5122 | 4.6196 | 4.68 | 4.7404 | 4.8008 | 4.8611 | 4.9214 | 4.9501 | 4.9787 | 5.0075 | 5.0363 | 5.0652 | 5.0944 | 5.1236 | 5.1527 | 5.1819 | 5.2109 | 5.2362 | 5.2614 | 5.2867 | 5.3115 | 5.337 | 5.3793 | 5.4215 | 5.4639 | 5.506 | 5.5482
Solar | 0.033506 | 0.066189 | 0.10372 | 0.14668 | 0.20159 | 0.26466 | 0.3477 | 0.48089 | 0.59834 | 0.81539 | 0.8319 | 1.3805 | 1.6079 | 1.8169 | 2.0366 | 2.2748 | 2.5683 | 2.8522 | 3.116 | 3.3906 | 3.6556 | 3.9107 | 4.1716 | 4.4338 | 4.6883 | 4.9488 | 5.2401 | 5.5305 | 5.8222 | 6.1072 | 6.3914 | 6.7448 | 7.092 | 7.4388 | 7.788 | 8.1452 | 8.5534 | 8.9628 | 9.359 | 9.7555 | 10.152
Wind | 0.33964 | 0.4345 | 0.52135 | 0.64418 | 0.71459 | 0.82818 | 0.9567 | 1.1601 | 1.3056 | 1.7035 | 1.7414 | 1.966 | 2.1336 | 2.3622 | 2.6337 | 2.8142 | 2.9619 | 3.1105 | 3.2645 | 3.4132 | 3.5834 | 3.7695 | 3.9499 | 4.1302 | 4.3267 | 4.5327 | 4.7385 | 4.9357 | 5.1328 | 5.3289 | 5.5256 | 5.7013 | 5.8745 | 6.0512 | 6.2303 | 6.4096 | 6.4929 | 6.5778 | 6.6598 | 6.7454 | 6.8335
Others | 1.3664 | 1.4802 | 1.5866 | 1.5796 | 1.5858 | 1.5809 | 1.5647 | 1.4717 | 1.4517 | 1.0993 | 1.0736 | 1.08 | 1.0981 | 1.1143 | 1.1321 | 1.1501 | 1.1029 | 1.0556 | 1.0082 | 0.96097 | 0.91457 | 0.90305 | 0.89117 | 0.88041 | 0.86922 | 0.85823 | 0.86197 | 0.86588 | 0.86905 | 0.87234 | 0.87563 | 0.88358 | 0.89139 | 0.89901 | 0.90674 | 0.91418 | 0.92602 | 0.93841 | 0.9506 | 0.96217 | 0.97311
Electric energy
(25.000 TWh)
history projections
solar
coal
natural
gas
wind
hydro-electric
nuclear
other
32%
24%
16%
4%
32%
24%
16%
12%
16%
1 QBTU = 293 TWh
170.000 TWh = 580 QBTU
Energy Information Administration
International Energy Outlook 2021

## Slide 60: Politica green europea Legge Europea del Clima Regolamento UE 2021/1119 del 29 Luglio 2021
Ridurre del 55% le emissioni di CO2 rispetto a quelle del 1990 entro il 2030
Decarbonizzare entro il 2050

## Slide 61: Politica green europea
In Europa, dal 2035 tutte le auto nuove saranno elettriche ed entro il 2050 tutte le auto in circolazione saranno elettriche e il loro numero totale sarà la metà di quello attuale.
Risparmio di CO2:
250 MTon CO2/anno
Emissione mondiale attuale:
37.000 MTon CO2/anno

## Slide 62: E l’Italia? (PNIEC 2024)
Problema cruciale: si può fare tutto solo con le rinnovabili (solare, eolico, idroelettrico e biomasse)?
Il PNIEC non èchiaro, sembra prevedere 20 GW di biomasse e/o gas con CC2 eventualmente anche un contributi nucleare di 8 GW

## Slide 63
PNIEC 2024
Quota FER
Consumi finali:
2024 22.6%
2030 39.4%
Consumi elettrici:
2024 43.4%
2030 63.4%

## Slide 64: Consumi elettrici in Italia (TERNA)
38%

## Slide 65
Figura 94 - Evoluzione dei consumi finali per fonte al 2040 [Fonte: RSE] PNIEC 2024
In MTEP
1MTEP = 11.6 TWh
Nello scenario PNIEC si osserva quindi un incremento della generazione elettrica che consente l’elettrificazione dei settori di uso finale: la produzione lorda ammonta infatti a 342 TWh nel 2030 e 406 TWh nel 2040 (corrispondenti rispettivamente a un incremento del 20% e 43% rispetto ai dati storici 2022). Parallelamente, cresce il contributo delle fonti rinnovabili nel settore della generazione, la cui quota incrementa dal 35% registrato nel 2022 al 69% nel 2030 e 75% nel 2040
Energia
Totale

## Slide 66
PNIEC 2024

## Slide 67: La transizione energetica
Incrementare i consumi elettrici
e produrre elettricità con rinnovabili
Privilegiare il gas (e nucleare?) durante la transizione
Risparmio energetico
Pompe di calore prevalentemente elettriche
Auto elettrica (batterie e idrogeno)
Idrogeno per: trasporti pesanti, aerei,
mix col metano nei vecchi impianti calorici,
stoccaggio di energia
Smart Grid & energy storage
In
quanto
tempo?

## Slide 68: grazie per l’attenzione
Lo scenario appare incerto e ricco di incognite.
Occorre sempre ricordare che
«L’energia più pericolosa è quella che manca»